## Slide 1
2026. 07
무선(Wifi, BT) 환경에서 PQC를 적용하는 방식과 그 한계

## Slide 2
1. BLE 통신에 하드웨어 PQC 적용 방법 2가지
① PQC 가속기(Crypto Accelerator) 내장 SoC 사용
블루투스 통신 기능(RF)과 MCU 기능이 합쳐진 단일 칩(SoC) 내부에, NIST 표준 PQC 알고리즘(ML-KEM, ML-DSA 등)을 물리적으로 빠르게 연산해 주는 하드웨어 가속 회로를 탑재하는 방식.
장점: 소프트웨어 연산 대비 속도가 압도적으로 빠르고, 전력 소모가 극도로 적어 배터리 기반 BLE 기기에 최적.
현황: 현재 NXP, STMicroelectronics, 인피니온(Infineon) 등 글로벌 반도체 기업들이 PQC 가속기를 내장한 차세대 IoT용 MCU 및 BLE 칩셋을 개발 및 출시하기 시작했음.
② 외장형 보안 칩(Secure Element, SE) 추가 장착
기존에 사용하던 일반 블루투스 칩셋 옆에, PQC 연산 및 키 저장을 전담하는 독립된 보안 칩(SE)을 보드로 연결(I2C 또는 SPI 통신)하는 방식.
장점: 이미 검증된 기존 블루투스 칩을 그대로 쓸 수 있고, 키 탈취 공격(물리적 복제 방지 기술 등)에 가장 안전.
현황: 하드웨어 보안 모듈(HSM) 및 스마트카드 칩 제조사들이 PQC를 지원하는 외장형 SE 칩셋 라인업을 강화하고 있음.

## Slide 3
2. BLE통신에 하드웨어 PQC 적용의 현실적장인 벽
블루투스 패킷 크기(MTU)와의 미스매치 (가장 큰 문제)
하드웨어가 아무리 빛의 속도로 PQC 암호 키를 만들어내도, NIST 표준 PQC(예: ML-KEM-512)의 공개키 크기는 약 800바이트에 달함. 기존 BLE의 기본 패킷 크기는 대개 23~247바이트 수준. 결국, 하드웨어로 처리한 결과물(키)을 상대방에게 보낼 때, 블루투스 링크 레이어에서 수많은 패킷으로 쪼개서(Fragmentation) 보내야 하므로 이 과정에서 병목 현상과 무선 연결 지연이 발생.
물리적으로 가능함에도 불구하고, 현시점에서 "하드웨어 PQC 블루투스 기기"를 바로 양산하기 어려운 이유
하드웨어 단가 및 부품 크기 증가
외장형 보안 칩을 추가하면 회로 기판(PCB)이 커지고 제조 단가가 상승. 소형 웨어러블이나 저가형 센서에는 치명적.
표준화와의 시차
블루투스 SIG(표준 협회)에서 "PQC 키는 블루투스 패킷의 어느 위치에 담아서 주고받자"라는 프로토콜 표준 규격이 확정되지 않았음. 따라서 하드웨어 PQC 칩을 쓰더라도, 데이터를 전송할 때는 결국 규격 외 방식으로 쪼개 보내야 하므로 소프트웨어적인 핸들링(드라이버 및 미들웨어 수정)이 여전히 대거 필요.

## Slide 4
Nordic 칩셋에서 PQC 소프트웨어 구현 방법
CryptoCell 활용
  nRF52, nRF91 시리즈 칩셋에는 Arm CryptoCell™ 보안 엔진이 내장되어 있음.
  기존 AES, SHA, ECC 연산을 지원하지만, PQC 연산은 소프트웨어로 구현해야 함.
  CryptoCell의 난수 생성기(TRNG)와 키 관리 기능을 PQC 라이브러리와 결합해 보안성 강화.
Kyber 키 교환 구현
  Kyber KEM을 C 언어 기반 라이브러리로 포팅 → Cortex-M MCU에서 실행.
  세션 키 교환 시 기존 ECDHE와 병행해 하이브리드 구조 형성.
  IoT 기기 ↔ 서버 간 TLS 핸드셰이크에 적용 가능.
Dilithium/FALCON 서명 구현
  펌웨어 업데이트 검증, 디바이스 인증서 발급에 PQC 서명 알고리즘 적용.
  Dilithium은 구조 단순 → 임베디드 환경 적합.
  FALCON은 서명 크기가 작아 무선 전송 효율성 ↑, 하지만 구현 난이도 ↑.
펌웨어 업데이트 방식
  PQC 알고리즘은 표준화가 진행 중이므로, 펌웨어 업데이트로 교체 가능해야 함.
  Crypto-Agility(암호 민첩성) 확보 → 새로운 PQC 알고리즘 등장 시 교체 가능.

## Slide 5
Wi-Fi에 PQC 적용
기존 WPA3 같은 보안 프레임워크에 양자 내성 키 교환 및 인증 알고리즘을 통합해야 하며, 성능 저하를 최소화하기 위해 하이브리드 방식(PQC + AES 등)을 사용하는 것이 현실적
PQC 알고리즘 통합
  NIST가 표준화 중인 Kyber(키 교환), Dilithium(디지털 서명) 같은 알고리즘을 Wi-Fi 인증 및 키 교환 과정에 적용.
  WPA3의 SAE(Simultaneous Authentication of Equals) 또는 EAP-TLS 같은 인증 절차에 PQC 기반 키 교환을 삽입.
하이브리드 암호화
  PQC 단독 사용 시 연산량이 많아 지연(latency)이 커질 수 있음.
  따라서 PQC로 세션 키를 교환하고, 실제 데이터 암호화는 AES-256 같은 기존 대칭키 암호로 처리하는 방식이 효율적.
성능 최적화
  FPGA/ASIC 기반 하드웨어 가속을 활용해 PQC 연산 속도를 개선.
  패킷 크기와 세션 테이블 구조를 최적화해 QoS 저하를 최소화.
항목 | 기존 WPA3 | PQC 적용 Wi-Fi
키 교환 | ECC/SAE 기반 | Kyber 등 PQC 기반
데이터 암호화 | AES-256 | AES-256 (PQC 하이브리드)
보안 수준 | 양자 공격에 취약 | 양자 공격에도 안전
성능 | 낮은 지연 | 연산량 증가, 하드웨어 최적화 필요
호환성 | 대부분 기기 지원 | 신규 기기·펌웨어 업데이트 필요
잠재적 리스크
성능 저하: 저사양 IoT 기기에서 연결 지연 발생 가능.
표준화 지연: Wi-Fi Alliance가 PQC를 공식 규격에 반영하기까지 시간이 걸릴 수 있음.
운영 복잡성: 네트워크 관리자가 기존 장비와 PQC 장비를 혼용할 경우 설정 복잡성 증가.

## Slide 6
ESP32에서의 PQC
ESP32에서 PQC 적용 현황
ESP32-C3 벤치마크: GitHub 프로젝트에서 liboqs + WolfSSL을 이용해 Kyber, Falcon, ML-DSA, SPHINCS 등을 실행.
  Kyber512 키 생성 평균 106ms, Encapsulation 133ms, Decapsulation 108ms 수준.
  ESP32-C3(160MHz RISC-V MCU)에서도 실용적으로 동작 가능함.
ESP32 듀얼코어 최적화: 연구 결과 Kyber 알고리즘을 듀얼코어로 분할 실행하면 1.2배 이상 속도 향상.
  SHA/AES 코프로세서를 활용하면 최대 1.8배 성능 개선.
메모리 요구사항: Kyber 및 SPHINCS 같은 알고리즘은 바이너리 크기가 1MB 이상으로 커질 수 있어, ESP32의 플래시·RAM 용량을 고려해야 함.
적용 시 고려사항
성능: ESP32는 저전력 IoT용 MCU라 PQC 연산 시 지연(latency)이 발생할 수 있음.
하드웨어 가속: ESP32의 AES/SHA 코프로세서를 활용하면 PQC 연산 속도를 크게 개선 가능.
메모리 제약: PQC 알고리즘은 키 크기가 크고 코드 사이즈가 커서, ESP32의 플래시와 RAM을 최적화해야 함.
실용성: IoT 환경에서 PQC를 직접 적용하기보다는 하이브리드 방식(PQC로 키 교환, 데이터 암호화는 AES 등 기존 대칭키)으로 사용하는 것이 현실적.
잠재적 리스크
지연 문제: 실시간 IoT 통신에서는 수백 ms 지연이 문제 될 수 있음.
메모리 부족: 대형 PQC 알고리즘은 ESP32의 플래시/RAM 한계를 초과할 수 있음.
표준화 진행: NIST PQC 표준이 완전히 확정되기 전까지는 적용 알고리즘 변경 가능성 존재.