## Slide 1
SmartLM SDK 분석
SmackBio 생체인식 디바이스 SDK – Repository 구조 및 S/W 개발 흐름

## Slide 2
목차
01 Repository 구조 개요
전체 디렉토리 구성 및 SDK 유형
02 SDK 20250611 구조 분석
SBXPC ActiveX / SBXPCDLL Native DLL
03 WebSocket SDK 구조 분석
C# ASP.NET / PHP Workerman / Python Django
04 지원 디바이스 모델
A30, A50, M30, M50, S100, S300/SB3600
05 핵심 API 분류
연결·등록·로그·제어 API 카탈로그
06 통신 프로토콜 구조
XML 메시지 포맷 및 WebSocket 이벤트
07 아키텍처 다이어그램
Traditional SDK vs WebSocket SDK 흐름
08 S/W 개발 흐름 – Traditional SDK
단계별 개발 가이드
09 S/W 개발 흐름 – WebSocket SDK
C# / PHP / Python 서버 구축
10 빠른 시작 체크리스트
플랫폼별 필수 준비 항목
11 결론 및 권장 사항
SDK 선택 가이드라인

## Slide 3
01 Repository 구조 개요
📁 Repository 디렉토리 구조
SmartLM/
├─ SDK 20250611/
│ ├─ SBXPC/ ← ActiveX OCX 소스 (COM 컴포넌트)
│ ├─ bin/ ← 컴파일된 DLL / OCX / LIB
│ │ ├─ SBXPCDLL.dll / SBXPCDLL64.dll
│ │ ├─ SBXPC.ocx
│ │ ├─ SBPCCOMM.dll / SBPCCOMM64.dll
│ │ └─ GEN_FONT.dll / GEN_FONT64.dll
│ ├─ doc/ ← SBXPC Reference Manual.docx
│ └─ samples/ ← 다국어 샘플 프로젝트
│ ├─ Sample_A30 / Sample_A50
│ ├─ Sample_M30 / Sample_M50
│ ├─ Sample_S100
│ ├─ Sample_S300_SB3600
│ └─ Sample_S300_SB3600_12digitsID_36AlphabetID
├─ WebSocketSDK 20250611/
│ ├─ WebSocketSDK/ ← C# ASP.NET (SmackBio.WebSocketSDK)
│ ├─ WebSocketSDK_7/ ← 레거시 .NET 7 버전
│ ├─ WebSocketSDK_PHP/← PHP Workerman 서버
│ └─ WebSocketSDK_Python/ ← Python Django 서버
├─ BOWE_PC/ ← A3-8190 사용자 매뉴얼 및 PC 클라이언트
├─ Communication Protocols/ ← HTTP / MQTT / WebSocket 프로토콜 문서
│ ├─ .NET / 2.JAVA ← 언어별 샘플
│ └─ *.pdf / *.md / *.html
└─ SmartLM_SDK_분석보고서*.pptx
🔑 핵심 특징
제품 목적 SmackBio 브랜드 생체인식(지문·얼굴) 기기를 소프트웨어로 제어하기 위한 통합 SDK
SDK 유형 ① Traditional (Serial / TCP-IP / P2P) ② WebSocket 기반 (클라우드·원격 서버) ③ HTTP Push (BOWE A3-8190 얼굴인식 단말)
지원 언어 C#, VB.NET, Java, Delphi, VB6, PHP (Workerman), Python (Django)
통신 방식 XML 기반 메시지 프로토콜 (직렬 / TCP-IP / WebSocket / HTTP Push)
플랫폼 Windows (Traditional) + 크로스플랫폼 (WebSocket / HTTP Push)
최신 버전 SDK 20250611 / WebSocketSDK 20250611
📦 SDK 유형별 주요 파일
Traditional SDK → SBXPCDLL.dll / SBXPCDLL64.dll, SBXPC.ocx
WebSocket SDK → SmackBio.WebSocketSDK.dll (C#), Workerman (PHP), Django (Python)
HTTP Push SDK → A3HttpListener.cs (C# HttpListener 기반 자체 서버)
💡 SDK 선택 기준
로컬 Windows 환경, 직렬·TCP-IP 직접 제어 → Traditional SDK (SBXPCDLL / SBXPC.ocx)
클라우드·웹 서버, 원격 실시간 모니터링 → WebSocket SDK (C# / PHP / Python)
BOWE A3-8190 얼굴인식 단말 연동 → HTTP Push SDK (A3HttpListener)

## Slide 4
02 SDK 20250611 구조 분석 전통적인 Windows DLL / ActiveX 기반 SDK
SBXPC (ActiveX / COM OCX)
• COM/ActiveX 컴포넌트 형태의 컨트롤
• VB6, Delphi 등 레거시 언어 지원
• COM 이벤트로 디바이스 이벤트 수신
• OnReceiveEventXML 이벤트 처리
• SBXPC.ocx 등록 후 사용 (regsvr32)
주요 파일
SBXPC.ocx : ActiveX 컨트롤 바이너리
SBXPC.h : 클래스 헤더
SBXPCCtrl.cpp : 컨트롤 구현
SBXPC.idl : COM 인터페이스 정의
dispids.h : Dispatch ID 상수
SBXPCDLL (Native Win32 DLL)
• C/C++ 네이티브 DLL API
• C#, Java, Delphi 등 직접 호출 가능
• 32비트(SBXPCDLL.dll) / 64비트(SBXPCDLL64.dll)
• 콜백(Callback) 기반 비동기 이벤트
• SBPCCOMM.dll, GEN_FONT.dll 의존
주요 파일
SBXPCDLL.dll / SBXPCDLL64.dll : DLL 바이너리
SBXPCDLL_API.h : C/C++ 헤더 (함수 선언)
SBPCCOMM.dll / SBPCCOMM64.dll : 통신 모듈
GEN_FONT.dll / GEN_FONT64.dll : 폰트 모듈
datEnrollDat.mdb : 등록 데이터 예시
samples/ (다국어 샘플 프로젝트)
Sample_A30 / A50 : 소형/고급 지문인식기
Sample_M30 / M50 : 멀티모달 인증기
Sample_S100 : 스마트 출입 단말
Sample_S300_SB3600 : 엔터프라이즈 단말
Sample_S300_SB3600_12digitsID_36AlphabetID
: BigUser ID 변형 샘플
각 Sample 폴더 내 언어별 하위 폴더
C#_SBXPCDLL_Sample : C# DllImport
C#_SBXPCSample : C# ActiveX
VB.NET_SBXBPCSample
VB6_SBXPCSample
Java_SBXPCSample
Delphi_SBXPCDLL_Sample / Delphi_SBXPCSample
빌드: Visual Studio 솔루션 열기 → 플랫폼(x86/x64) 선택 → Ctrl+Shift+B │ OCX 등록: regsvr32 SBXPC.ocx │ 참고 문서: doc/SBXPC Reference Manual.docx

## Slide 5
03 WebSocket SDK 구조 분석 클라우드·웹 환경에서 디바이스를 연결
C# / ASP.NET (WebSocketSDK)
• Microsoft.Web.WebSockets 기반
• SmackBio.WebSocketSDK 라이브러리
• IDeviceLoginManager 인터페이스 구현
• SBWebSocketHandler : 핵심 핸들러
• SessionRegistry : 세션 관리
• ASP.NET Web Application 배포
주요 파일
SBWebSocketHandler.cs : 핸들러
IDeviceLoginManager.cs : 인터페이스
SessionRegistry.cs : 세션 관리
Cmd/*.cs : 명령 클래스 (30+)
DB/ : DB 레이어
WebSocketSDK.sln : 솔루션 파일
PHP (WebSocketSDK_PHP / Workerman)
• Workerman WebSocket 서버 프레임워크
• ws_server.php : 서버 구동
• ws_connection.php : 연결·세션 관리
• ws_dev_event.php : 이벤트 처리
• PHP 웹 프론트엔드 포함 (wwwroot/)
실행 순서
① 0.download_workerman.bat 실행
(composer install)
② config.inc.php 에서 DB/포트/CloudID 설정
③ 1.run_ws_server.bat → WebSocket 서버
④ 2.run_web_server.bat → 웹 서버
⑤ wwwroot/ 내 PHP 페이지 커스터마이징
Python / Django (WebSocketSDK_Python)
• Django 웹 프레임워크 기반
• Django Channels : WebSocket 지원
• sdkdemoapp/ : 앱 모듈
• sdkdemoapp/biz/ : 비즈니스 로직
• manage.py : Django 관리 스크립트
• 2.run_web_app.bat : 실행 스크립트
• REST API + WebSocket 혼용
주요 문서
Getting Started with Python Web SDK.docx
WebSocket SDK Protocol.docx
WebSocketSDK Sample for Win7.docx
WebSocketSDK Sample for Win8,10.docx
공통 프로토콜: 디바이스 → WebSocket Server (XML 메시지) │ 이벤트 유형: Register · Login · TimeLog · AdminLog · KeepAlive · 명령 응답

## Slide 6
04 지원 디바이스 모델 SmackBio 디바이스 라인업 및 SDK 지원 범위
A30
소형 지문인식기
• 지문 1:N 인증 • 직렬 / TCP-IP 통신 • 경량 임베디드 타입 • Sample_A30 참고
A50
고급 지문인식기
• A30 기능 포함 • 향상된 인증 속도 • 더 큰 등록 용량 • Sample_A50 참고
M30
멀티모달 인증기
• 지문 + PIN 인증 • 도어 제어 기능 • Bell 타이머 지원 • Sample_M30 참고
M50
멀티모달 고급형
• M30 기능 포함 • BigUser ID 지원 • GPS 로그 지원 • Sample_M50 참고
S100
스마트 출입 단말
• 스마트 카드 지원 • 얼굴인식 옵션 • 고용량 사용자 DB • Sample_S100 참고
S300 / SB3600
엔터프라이즈 단말
• 최대 사용자 등록 • 36자 알파벳 ID 지원 • 12자리 숫자 ID 지원 • Sample_S300_SB3600 참고
📷 BOWE A3-8190 – 얼굴인식 출입 단말 (HTTP Push 프로토콜)
주요 기능
• 얼굴인식 기반 출입 통제 • HTTP Push 프로토콜로 서버에 이벤트 전송 • Keepalive 응답으로 인원 추가/원격 제어 • 출입 기록, 인원 관리, 원격 명령 지원
관련 파일
BOWE_PC/A3-8190 User Manual.pdf BOWE_PC/PC Client software Operation Instruction.pdf Communication Protocols/HTTP V2 Docking protocol…pdf samples/Sample_A3-8190/C#_A3-8190_HTTPServer/

## Slide 7
05 핵심 API 분류 SBXPC / SBXPCDLL 주요 함수 그룹 (SBXPCDLL_API.h 기준)
🔌 연결 관리
_SetMachineType(num, type) ─ 대상 모델 설정 _ConnectSerial(num, comPort, baudRate) ─ 직렬 연결 _ConnectTcpip(num, ip, port, pw) ─ TCP/IP 연결 _ConnectP2p(id, serverIP, port, pw, &err) ─ P2P 연결 _Disconnect(num) / _DisconnectAll() _GetLastError(num, &code) ─ 오류 코드 조회
👤 사용자 등록
_GetEnrollData(num, enroll, eMachine, backup, &priv, &data, &pw) _SetEnrollData(num, enroll, eMachine, backup, priv, &data, pw) _DeleteEnrollData(num, enroll, eMachine, backup) _ReadAllUserID(num) / _GetAllUserID(num, ...) _EnableUser(num, enroll, eMachine, backup, flag) _ModifyPrivilege(num, enroll, eMachine, backup, priv) _GetUserName1() / _SetUserName1() ─ 사용자 이름
📋 로그 조회
_ReadGeneralLogData(num, bReadMark) ─ 일반 출입 로그 _GetGeneralLogData(num, &tMachine, &enroll, ...) ─ 로그 데이터 _ReadSuperLogData(num, bReadMark) ─ 관리자 로그 _GetSuperLogData(num, ...) ─ 관리자 로그 데이터 _ReadGLogWithPos(num, startPos, endPos) ─ 위치 기반 _ReadGeneralLogData_GPS(num, bReadMark) ─ GPS 로그 _GetGeneralLogData_GPS(num, ..., &lat, &lng) ─ GPS 좌표
⚙️ 디바이스 제어
_GetDeviceInfo(num, info, &value) / _SetDeviceInfo(num, info, value) _GetDeviceTime(num, ...) / _SetDeviceTime(num) _EnableDevice(num, flag) ─ 디바이스 활성/비활성 _GetSerialNumber(num, &sn) / _GetProductCode(num, &code) _GetDeviceModel(num, &isBig, &companyType, &machType, &ver) _GeneralOperationXML(num, &reqNRespXML) ─ XML 범용 명령 _EmptyEnrollData(num) / _EmptyGeneralLogData(num)
WebSocket SDK 주요 명령 클래스 (Cmd/ 폴더)
CmdLogin · CmdRegister · CmdGetTime · CmdSetTime · CmdEnableDevice · CmdGetAutoAttendance · CmdSetAutoAttendance · CmdGetEthernetSetting · CmdSetEthernet · CmdGetWiFiSetting · CmdSetWiFi · CmdGetVideoStreamSetting · CmdSetVideoStreamSetting · CmdGetUserBalanceTime · CmdSetUserBalanceTime · CmdRestart …

## Slide 8
06 통신 프로토콜 구조
XML 메시지 포맷 예시
▶ 등록 메시지 (디바이스 → 서버)
<?xml version="1.0"?>
<Message>
<Register>S300</Register>
<SerialNo>SB12345678</SerialNo>
<CloudId>your-cloud-id</CloudId>
</Message>
▶ 로그인 메시지 (디바이스 → 서버)
<?xml version="1.0"?>
<Message>
<Login>S300</Login>
<SerialNo>SB12345678</SerialNo>
<Token>auth-token</Token>
</Message>
▶ 출입 이벤트 (디바이스 → 서버)
<?xml version="1.0"?>
<Message>
<Event>TimeLog</Event>
<UserID>00001</UserID>
<DateTime>20250101120000</DateTime>
</Message>
WebSocket 이벤트 유형
Register ─ 디바이스 초기 등록
Login ─ 디바이스 인증
TimeLog ─ 출입 기록 이벤트 (v1 / v2)
AdminLog ─ 관리자 조작 이벤트
KeepAlive ─ 세션 유지 하트비트
GetTime/SetTime ─ 시간 동기화
EnableDevice ─ 디바이스 활성/비활성
GetUserBalance ─ 잔여 시간 조회
SetEthernet / SetWiFi ─ 네트워크 설정
SetVideoStream ─ 영상 스트림 설정
Restart ─ 디바이스 재시작
HTTP Push 프로토콜 (BOWE A3-8190)
POST /Device/Keepalive ─ Keepalive (15초 주기)
POST /People/DownloadPeopleList ─ 인원 목록 다운로드
POST /People/PushPeople ─ 디바이스→서버 인원 업로드
POST /Record/UploadIdentifyRecord ─ 출입 기록 수신 (multipart)
POST /Record/UploadSystemRecord ─ 시스템 기록 수신
POST /Device/RemoteCommand ─ 원격 제어 (문열기·재시작)
POST /DevicePass/SelectDeleteInfo ─ 삭제할 인원 목록 반환
POST /Device/UploadWorkParameter ─ 디바이스 파라미터 업로드
POST /Device/DownloadWorkSetting ─ 파라미터 다운로드

## Slide 9
07 아키텍처 다이어그램
Traditional SDK
WebSocket SDK
HTTP Push SDK
응용 프로그램 (C# / VB.NET / Java / Delphi)
SBXPCDLL.dll 또는 SBXPC.ocx
통신 계층 (Serial / TCP-IP / P2P)
SmackBio 디바이스 (A30 / A50 / M30 / M50 / S300)
웹 브라우저 / 클라이언트 (ASP.NET / PHP / Python)
WebSocket Server (SBWebSocketHandler)
인증 레이어 (IDeviceLoginManager)
SmackBio 디바이스 (WebSocket 클라이언트)
C# WinForms 앱 (HttpListener 서버)
A3HttpListener (HTTP Push 엔드포인트)
이벤트 처리 (OnLog / OnKeepalive / OnRecord)
BOWE A3-8190 (HTTP Push 클라이언트)
흐름 요약
Traditional SDK : 앱 → DLL/OCX → 직렬·TCP-IP → 디바이스 (동기 + 콜백, Windows 전용, 저지연 로컬 제어)
WebSocket SDK : 클라이언트 → WebSocket 서버 → 인증 → 디바이스 (비동기, 크로스플랫폼, 클라우드·원격)
HTTP Push SDK : A3-8190 → HTTP POST → HttpListener 서버 (15초 Keepalive, 인원 전송·원격 제어 응답 포함)

## Slide 10
08 S/W 개발 흐름 ① Traditional SDK (SBXPCDLL / SBXPC.ocx 를 사용하는 Windows 네이티브 애플리케이션)
Step 1 – 개발 환경 준비
• Visual Studio (C# / VB.NET) 또는 선호 IDE 설치 • SDK bin/ 디렉토리에서 필요한 파일 복사 x86: SBXPCDLL.dll, SBXPC.ocx, SBPCCOMM.dll, GEN_FONT.dll x64: SBXPCDLL64.dll, SBPCCOMM64.dll, GEN_FONT64.dll • 대상 플랫폼(x86 / x64) 결정
Step 2 – 프로젝트 생성 및 DLL 참조
• 새 Windows Forms / Console 프로젝트 생성 • [DLL 방식] DllImport 또는 P/Invoke로 SBXPCDLL(_64).dll 참조 — SBXPCDLL_API.h 헤더 파일 참고 • [OCX 방식] 도구 상자 → COM 컴포넌트 추가 → SBXPC.ocx 등록 — regsvr32 SBXPC.ocx 명령으로 시스템 등록
Step 3 – 디바이스 타입 설정 및 연결
• _SetMachineType(machineNum, "S300") ─ 대상 모델 지정 • 직렬 연결: _ConnectSerial(num, commPort, baudRate) • TCP/IP: _ConnectTcpip(num, ipAddr, port, password) • P2P: _ConnectP2p(machineID, serverIP, serverPort, pw, &err) • 연결 실패 시 _GetLastError()로 오류 코드 확인
Step 4 – 이벤트 캡처 및 비즈니스 로직 구현
• _StartEventCapture(commType, param1, param2, callback, ctx) • 콜백 함수에서 XML 파싱 → _XML_ParseString() 등 헬퍼 활용 • 등록: _GetEnrollData() / _SetEnrollData() / _DeleteEnrollData() • 로그 조회: _ReadGeneralLogData() → _GetGeneralLogData() 반복 • 디바이스 제어: _EnableDevice(), _SetDeviceTime(), _GeneralOperationXML() • 완료 후 _StopEventCapture() 및 _Disconnect()

## Slide 11
09-A S/W 개발 흐름 ② WebSocket SDK (C# / ASP.NET)
Step 1 – 솔루션 설정
• Visual Studio에서 ASP.NET Web Application 프로젝트 생성 • SmackBio.WebSocketSDK.csproj를 솔루션에 추가 (또는 참조 추가) • NuGet: Microsoft.Web.WebSockets 패키지 설치 • WebSocketSDK/WebSocketSDK/ 폴더를 기준으로 작업
Step 2 – IDeviceLoginManager 구현
• IDeviceLoginManager 인터페이스를 상속한 클래스 작성 • GetRegisterInfo(terminalType, serialNo) → 등록 토큰 반환 • Verify(serialNo, token) → bool (인증 검증) • OnDeviceEvent(xml) → 출입·관리자 로그 처리 로직 • Web.config에 smackbio.websocketsdk.deviceLoginManager 등록
Step 3 – WebSocket 엔드포인트 등록
• GenericHandler.ashx 또는 Global.asax에서 WebSocketHandler 경로 매핑 • SessionRegistry 로 연결된 디바이스 목록 관리 • check_cloud_id / valid_cloud_id 설정으로 보안 강화 • Web.config – connectionStrings 로 DB 연결 설정
Step 4 – UI 페이지 개발 및 명령 전송
• ViewOnlineDevices.aspx ─ 온라인 디바이스 목록 • ViewDeviceEvents.aspx ─ 실시간 이벤트 조회 • ViewRegisterDevices.aspx ─ 디바이스 등록 관리 • session.ExecuteCommand(page, xmlCmd, onResponse, onError) • Cmd/ 폴더의 CmdGetTime, CmdSetTime, CmdEnableDevice 등 활용

## Slide 12
09-B S/W 개발 흐름 ③ PHP / Python WebSocket SDK
PHP (Workerman) 개발 절차
① 환경 준비
PHP 7+ 설치, Composer 설치 WebSocketSDK_PHP 디렉토리 복사
② Workerman 다운로드
0.download_workerman.bat 실행 또는 composer install 수동 실행
③ 서버 설정
config.inc.php 에서 DB 연결, 포트, 클라우드 ID 설정
④ 비즈니스 로직 구현
ws_dev_event.php ─ 이벤트 처리 로직 ws_connection.php ─ 세션 관리 커스터마이징
⑤ 서버 실행
1.run_ws_server.bat → WebSocket 서버 기동 2.run_web_server.bat → 웹 서버 기동
⑥ UI 개발
wwwroot/ 폴더 내 PHP 페이지 수정 user_manage.php 등 참고
Python (Django Channels) 개발 절차
① 환경 준비
Python 3.8+, pip 설치 virtualenv 또는 conda 환경 생성
② 패키지 설치
pip install django channels WebSocketSDK_Python 디렉토리 복사
③ Django 프로젝트 설정
settings.py ─ DB, CHANNEL_LAYERS 설정 urls.py ─ WebSocket 라우팅 추가
④ 비즈니스 로직 구현
sdkdemoapp/biz/ 폴더에 이벤트 핸들러 작성 models.py ─ DB 모델 정의
⑤ 마이그레이션 및 실행
python manage.py migrate 2.run_web_app.bat 또는 python manage.py runserver
⑥ UI 개발
sdkdemoapp/templates/ 폴더에 HTML 템플릿 views.py ─ 뷰 로직 작성

## Slide 13
10 플랫폼별 필수 준비 항목
C# Traditional SDK
☐ Visual Studio 2019/2022 설치 ☐ SBXPCDLL.dll / SBXPCDLL64.dll 복사 ☐ x86 또는 x64 플랫폼 선택 ☐ DllImport 선언 추가 (SBXPCDLL_API.h 참고) ☐ _SetMachineType() 호출 ☐ 연결 방식 선택 (Serial / TCP-IP / P2P) ☐ 이벤트 콜백 함수 구현 ☐ 참고: samples/Sample_S300/C#_SBXPCDLL_Sample
C# WebSocket SDK
☐ ASP.NET Web Application 생성 ☐ SmackBio.WebSocketSDK 프로젝트 참조 추가 ☐ Microsoft.Web.WebSockets NuGet 설치 ☐ IDeviceLoginManager 구현 클래스 작성 ☐ Web.config deviceLoginManager 등록 ☐ WebSocket 핸들러 경로 설정 ☐ DB 연결 문자열 설정 ☐ 참고: WebSocketSDK/WebSocketSDK/
PHP (Workerman)
☐ PHP 7+ 및 Composer 설치 ☐ 0.download_workerman.bat 실행 ☐ config.inc.php 설정 (DB / 포트 / CloudID) ☐ ws_dev_event.php 이벤트 핸들러 구현 ☐ DB 스키마 생성 ☐ 1.run_ws_server.bat → 서버 실행 ☐ 2.run_web_server.bat → 웹 실행 ☐ 참고: WebSocketSDK_PHP/wwwroot/
Python (Django)
☐ Python 3.8+ / pip 설치 ☐ pip install django channels ☐ settings.py DB / CHANNEL_LAYERS 설정 ☐ urls.py WebSocket 라우팅 추가 ☐ sdkdemoapp/biz/ 이벤트 핸들러 작성 ☐ python manage.py migrate ☐ 2.run_web_app.bat 실행 ☐ 참고: WebSocketSDK_Python/DjangoExample

## Slide 14
11 SDK 선택 가이드라인 및 개발 시작 권장 순서
🏢 엔터프라이즈 / 온프레미스
Traditional SDK (SBXPCDLL) 권장 • 직접 직렬·TCP-IP 연결로 저지연 제어 • 기존 Windows 인프라와 통합 용이 • C# WinForms 샘플이 가장 풍부 • 오프라인 환경 완벽 지원 • 32/64비트 DLL 구분 필수
🌐 클라우드 / 원격 모니터링
WebSocket SDK 권장 • 디바이스가 서버에 자동 WebSocket 연결 • 브라우저 기반 실시간 모니터링 • C# ASP.NET이 가장 완성도 높음 • PHP / Python 옵션으로 유연한 배포 • 크로스플랫폼 (Linux / Windows 서버)
📷 얼굴인식 단말 (BOWE)
HTTP Push SDK 사용 • A3-8190 HTTP Server 예제 활용 • Communication Protocols/ 문서 참고 • C# WinForms HttpListener 완성 예제 제공 • Keepalive 주기(15초) 내 명령 처리 필수 • 관리자 권한 실행 필요 (app.manifest)
🔧 개발 순서
① BOWE_PC/A3-8190 User Manual.pdf ─ 디바이스 스펙 확인
② Communication Protocols/ HTTP·MQTT·WebSocket 프로토콜 문서 정독
③ SDK 유형 결정: Traditional (Serial/TCP) / WebSocket (Cloud) / HTTP Push (A3-8190)
④ 해당 Sample 프로젝트 실행 및 코드 분석
⑤ SBXPCDLL_API.h / WebSocket SDK Protocol.docx 를 참고하여 API 설계
⑥ 비즈니스 로직 구현: 인원 관리, 출입 기록 처리, 원격 제어