## Slide 1
기존 소프트웨어 무수정
TCP 통신 구간 하드웨어 PQC 적용 방안
Xiphera xQlave FPGA 기반 | 1 : N (N ≈ 100) 환경
양자내성암호(PQC) 적용 아키텍처 및 구현 전략
2026. 07

## Slide 2
배경 및 목표
Why PQC on Hardware?
📌 문제 인식
◆ 양자 컴퓨터의 실용화로 RSA/ECC 기반 암호체계 붕괴 위협
• Shor 알고리즘: 2048-bit RSA를 다항 시간에 해독 가능
• NIST PQC 표준화 완료 (ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA, 2024)
◆ 기존 TCP 통신 장비·소프트웨어 교체 없이 보안 강화 필요
• 임베디드/산업용 장치: 펌웨어 업데이트 제약 多
• 운영 중단 없이 점진적 보안 업그레이드 요구
🎯 프로젝트 목표
◆ 기존 PC ↔ 디바이스 소프트웨어/코드 무수정
◆ TCP 통신 구간에 투명하게 PQC 암호화 삽입
◆ FPGA 하드웨어 가속으로 성능 저하 최소화
◆ 1 PC : 최대 100대 디바이스 동시 운용
◆ Xiphera xQlave IP 코어 활용으로 검증된 PQC 구현
핵심 원칙: 기존 시스템은 일체 손대지 않고, 통신 경로 중간에 PQC 하드웨어 게이트웨이를 삽입

## Slide 3
핵심 개념: 투명 PQC 게이트웨이
Transparent In-line PQC Hardware Gateway
🖥️ PC (기존 SW 무수정)
TCP Plain
────────►
PQC Gateway (Host Side) FPGA + xQlave
PQC Encrypted
══════════►
🌐 IP Network (TCP)
PQC Encrypted
══════════►
PQC Gateway (Device Side) FPGA + xQlave
TCP Plain
Device 1
▼
Device 2
▼
Device N
▼
⋮
동작 원리
◆ PC와 디바이스는 기존과 동일한 일반 TCP 소켓 사용
◆ 게이트웨이가 패킷을 가로채어 PQC 암호화/복호화 수행
◆ ML-KEM (Kyber) 키 캡슐화 + AES-256-GCM 데이터 암호화
◆ 게이트웨이 쌍(Host/Device)이 독립적으로 세션 관리

## Slide 4
Xiphera xQlave™ FPGA IP 코어 소개
www.xiphera.com
🏢 Xiphera 社 개요
◆ NIST 표준 PQC 알고리즘 하드웨어 IP 코어 전문 벤더
◆ FIPS 203 (ML-KEM/Kyber), FIPS 204 (ML-DSA/Dilithium) 지원
◆ Xilinx/AMD · Intel/Altera FPGA 플랫폼 호환
◆ DO-254 / IEC 62443 등 산업 인증 기반 설계
⚙️ xQlave IP 핵심 스펙
◆ xQlave-KEM: ML-KEM-768/1024 키 캡슐화
◆ xQlave-DSA: ML-DSA-65/87 디지털 서명
◆ xQlave-HASH: SHA-3 / SHAKE 해시 패밀리
◆ AXI4-Stream 인터페이스 – SoC 연동 용이
◆ 타이밍 공격 / 전력 분석(SCA) 대응 내장
◆ 레이턴시: ML-KEM-768 Encap < 10 μs (100 MHz)
📊 경쟁 우위
◆ 소프트웨어 PQC (OpenSSL/liboqs) 대비 10~50× 처리량 향상
◆ 단일 FPGA에서 다중 PQC 채널 병렬 처리 가능
◆ 전력 소모: 소프트웨어 대비 1/5 수준 (임베디드 적합)
◆ 라이선스: IP 코어 + RTL 소스 공급 (NRE 방식)

## Slide 5
1:N 시스템 아키텍처 (N ≈ 100)
Host Gateway ↔ Device Gateways
HOST GATEWAY (FPGA)
TCP Proxy / Intercept Layer
ML-KEM Key Manager (Session Pool × N)
xQlave KEM IP Core (Hardware Accelerator)
AES-256-GCM Engine (Bulk Encryption)
GbE PHY | PCIe / USB (PC 연결)
Encrypted TCP Sessions (×N)
══►
🌐 IP Net
══►
Device GW #1 (FPGA)
xQlave + AES-GCM
► Device #1
📟 Device #1 (기존 무수정)
Device GW #2 (FPGA)
xQlave + AES-GCM
► Device #2
📟 Device #2 (기존 무수정)
Device GW #N (FPGA)
xQlave + AES-GCM
► Device #N
📟 Device #N (기존 무수정)
⋮ (×100)
⋮

## Slide 6
Host Gateway – 하드웨어 설계
PC 연결 측 FPGA 게이트웨이
🔧 Host GW 하드웨어 구성
◆ AMD/Xilinx Alveo U250 또는 동급 PCIe FPGA 카드
• PCIe Gen3 ×16 인터페이스로 PC 직결 (드라이버 무수정 가능)
• 4× QSFP28 100GbE → 여러 디바이스 동시 연결 지원
◆ FPGA 내부 구성
• xQlave KEM IP × 4 슬라이스 (병렬 핸드셰이크)
• AES-256-GCM 엔진 × N 채널 (100개 세션 동시 처리)
• 세션 테이블 BRAM: 세션 ID · 세션 키 · 시퀀스 번호 저장
• Soft CPU (MicroBlaze/RISC-V) – 키 관리·로깅 보조
🔄 동작 흐름
◆ PC ↔ GW: 루프백 TCP (127.0.0.1) 또는 PCIe DMA
• PC 소프트웨어는 기존 IP:Port 그대로 사용
• GW가 해당 포트 바인딩 → 패킷 투명 중계
◆ GW 내부 처리 파이프라인
• ① 패킷 수신 → TCP 세션 식별
• ② KEM 핸드셰이크 시 xQlave Encap 호출
• ③ 데이터 패킷: AES-GCM 암호화 → 전송
• ④ 수신 방향: 복호화 → PC 소켓에 평문 전달
◆ 지연 시간 목표: 추가 레이턴시 < 100 μs/패킷

## Slide 7
Device Gateway – 하드웨어 설계
디바이스 측 FPGA 게이트웨이 (소형)
🔧 Device GW 하드웨어 구성
◆ 소형 FPGA 모듈: Xilinx Artix-7 / Zynq-7000 계열
• 낮은 전력 소모 (< 5W) – 산업 현장 적합
• GbE PHY 1포트: 네트워크 연결
• UART / SPI / Ethernet: 디바이스 연결
◆ xQlave IP 구성
• KEM Decap 1 슬라이스 (단일 세션 처리)
• AES-256-GCM 복호화/암호화 엔진
• 총 FPGA 자원: LUT ~15k, FF ~18k (Artix-7 기준)
📦 폼 팩터 옵션
◆ 폼 팩터 옵션 A: SFP+ 트랜시버 대체 모듈
• 기존 RJ45 포트에 직렬 삽입 (케이블 교체만으로 적용)
◆ 폼 팩터 옵션 B: DIN-rail 산업용 소형 박스
• 독립 전원 / IP30 케이스
◆ 폼 팩터 옵션 C: PCB 인라인 어댑터
• 디바이스 PCB에 직접 장착
◆ 전원: PoE (옵션 A/B) 또는 5V DC (옵션 C)
✅ 디바이스 펌웨어·소프트웨어 일체 무수정 – 물리적 케이블/포트만 교체

## Slide 8
PQC 핸드셰이크 프로토콜
ML-KEM 기반 세션 키 교환 절차
① TCP 연결 감지
Host GW가 PC의 TCP SYN 패킷 감지 → Device GW와 별도 제어 채널 수립
② KEM 공개키 전송
Device GW: ML-KEM-768 키 쌍 생성 → 공개키를 Host GW로 전송 (서명 포함)
③ Encapsulation
Host GW: xQlave Encap(공개키) → Ciphertext + SharedSecret(256-bit)
④ Ciphertext 전송
Host GW → Device GW: Ciphertext 전달
⑤ Decapsulation
Device GW: xQlave Decap(개인키, Ciphertext) → 동일 SharedSecret 복원
⑥ 세션 키 유도
양측: HKDF-SHA3-256(SharedSecret) → AES-256-GCM 세션 키 + IV 생성
⑦ 데이터 암호화
이후 모든 TCP 페이로드: AES-256-GCM 암호화 (각 패킷 고유 nonce)
⑧ 세션 갱신
일정 시간/패킷 수 초과 시 자동 재핸드셰이크 (Perfect Forward Secrecy)
전체 핸드셰이크 소요 시간: < 2 ms (FPGA 가속 기준) | 이후 데이터 레이턴시: < 100 μs

## Slide 9
1:N 세션 관리 전략
Host Gateway 100개 세션 동시 운용
📋 세션 테이블 관리
◆ 세션 테이블 구조 (BRAM 저장)
• Session_ID (16-bit) | Device_IP:Port | AES 세션 키 | 순서 번호 | TTL
• 100개 세션 × 128 bytes = 12.8 KB (BRAM 여유 충분)
◆ 신규 세션 수립
• TCP SYN 감지 → 세션 ID 할당 → KEM 핸드셰이크 비동기 실행
• 핸드셰이크 완료 전: 패킷 버퍼링 (최대 4 KB/세션)
◆ 세션 만료 처리
• TCP FIN/RST 감지 → 세션 테이블 즉시 삭제 + 키 제로화
• 유휴 타임아웃: 설정 가능 (기본 5분)
⚡ 성능 확장성
◆ KEM 병렬 처리
• 4× xQlave KEM 슬라이스 → 동시 핸드셰이크 4건 처리
• 나머지 세션: 큐 대기 (평균 대기 < 10 ms @ 100 세션)
◆ AES-GCM 처리량
• 단일 AES-GCM 엔진: 10 Gbps @ 100 MHz
• 100개 세션 × 1 Gbps = 100 Gbps 이론 최대
• 실제 운용 기준: 세션당 최대 1 Gbps 보장
◆ 부하 분산
• 세션 ID 기반 라운드로빈 AES 엔진 할당
• QoS 큐: 제어/데이터 패킷 우선순위 분리

## Slide 10
소프트웨어 무수정 투명성 보장 방법
기존 시스템 완전 호환성 유지
방법 A 물리 인라인 삽입
◆ 네트워크 케이블 중간에 GW 하드웨어 삽입
◆ 기존 IP/Port 라우팅 그대로 유지
◆ MAC/IP 주소 투명 프록시(ARP 스푸핑 불필요)
◆ 권장: 가장 투명하고 범용적인 방법
방법 B PCIe NIC 가상화
◆ Host GW를 PC의 PCIe NIC으로 인식
◆ OS에는 일반 이더넷으로 노출
◆ 드라이버 표준 NDIS/virtio 지원
◆ PC 내장 → 케이스 불필요
방법 C USB-이더넷 어댑터형
◆ Host GW = USB 3.0 이더넷 어댑터 외형
◆ OS 드라이버: CDC-ECM 표준 (자동 인식)
◆ SW 설치 불필요 – Plug & Play
◆ 저비용, 단 처리량 USB3 대역 제한
공통 원칙: Host GW는 기존 TCP 포트를 그대로 Listen하여 패킷을 중계 — PC 응용 프로그램 코드·설정 변경 없음

## Slide 11
구현 로드맵
Phase별 개발 계획
Phase 1 (1~2개월)
• xQlave IP 라이선스 취득 및 평가 보드 셋업
• Vivado/Quartus 프로젝트 구성
• ML-KEM-768 핸드셰이크 PoC (1:1 검증)
• 기본 TCP 프록시 펌웨어 구현
Phase 2 (3~4개월)
• 1:N (10대) 세션 관리 구현 및 테스트
• AES-256-GCM 다중 채널 엔진 통합
• Host GW ↔ Device GW 프로토콜 확정
• 성능 벤치마크 (처리량·레이턴시)
Phase 3 (5~6개월)
• N=100 스케일 검증 및 스트레스 테스트
• 소형 Device GW PCB 설계 (Artix-7)
• 기존 실제 시스템 통합 테스트
• 보안 검토 및 인증 준비
Phase 4 (7~8개월)
• 양산 PCB 설계 완료 / 제조 발주
• 현장 파일럿 배포 (N=20 → 50 → 100)
• 운용 매뉴얼 및 모니터링 도구 완성
• 공식 운용 전환
총 기간: 약 8개월 | 병렬 진행 가능 항목 다수

## Slide 12
예상 비용 및 핵심 BOM
개략 견적 (참고용)
💰 비용 구성
◆ Xiphera xQlave IP 라이선스
• KEM + DSA + HASH 번들: 문의 필요 (통상 $20k~$80k NRE)
• RTL 소스 포함 시 별도 협의
◆ Host Gateway FPGA (AMD Alveo U250급)
• 약 $3,000~$5,000 / 대 (수량 할인 가능)
◆ Device Gateway FPGA 모듈 (Artix-7 기반)
• BOM 부품: FPGA $30~$60 + PHY $5 + 기타 $10
• PCB 설계 + 제조 + 조립: 약 $50~$100 / 대 (100대 기준)
◆ 개발 공수 (8개월)
• FPGA 엔지니어 2명 + 펌웨어 1명 + 테스트 1명
📦 핵심 부품 목록
◆ Host Gateway (1대)
• AMD/Xilinx Alveo U250 FPGA 보드
• xQlave IP 코어 (KEM/DSA/HASH)
• QSFP28 트랜시버 × 4
• 냉각 솔루션 (히트싱크/팬)
◆ Device Gateway (×100대)
• Artix-7 FPGA 칩 (XC7A100T 등)
• GbE PHY 칩 (Marvell 88E1111 등)
• 인터페이스 커넥터 (RJ45 × 2)
• 32MB Flash (펌웨어 저장)
• 소형 PCB (50×80mm 예상)

## Slide 13
보안 고려사항 및 위협 모델
Security Considerations
🛡️ 위협 및 대응
◆ 통신 구간 도청 (Man-in-the-Middle)
• ML-KEM 키 교환: 양자 컴퓨터로도 해독 불가 (NIST 표준)
• AES-256-GCM: 무결성 + 기밀성 동시 보장
◆ 재전송 공격 (Replay Attack)
• 각 패킷에 단조 증가 시퀀스 번호 + GCM 인증 태그
◆ 게이트웨이 물리적 탈취
• FPGA Bitstream 암호화 (AES-256 device key)
• 세션 키: BRAM 비휘발성 저장 금지, 전원 차단 시 자동 소거
◆ 키 관리 위험
• PFS(Perfect Forward Secrecy): 세션마다 신규 KEM 수행
• 정기 재핸드셰이크 (1시간 또는 1GB 데이터마다)
✅ 보안 표준 준수
◆ NIST FIPS 203 (ML-KEM) 준수 구현
• xQlave IP: CAVP 테스트 벡터 통과
◆ 부채널 공격(SCA) 방어
• xQlave: 타이밍 불변(constant-time) 설계
• 전력 분석 대응 마스킹 옵션 제공
◆ 펌웨어 보안
• FPGA 비트스트림 서명 검증 (안전한 부팅)
• 원격 업데이트: TLS 1.3 + ML-DSA 서명 필수
◆ 물리 보안
• Anti-tamper 감지 핀 → 트리거 시 키 자동 소거
• 케이스 개봉 감지 스위치 옵션

## Slide 14
기대 효과 및 결론
Summary & Benefits
🔒 양자내성 보안
ML-KEM 기반 PQC 적용으로 미래 양자 컴퓨터 위협 완전 대응
⚡ 고성능
FPGA 하드웨어 가속: 레이턴시 < 100 μs 처리량 10 Gbps+
🔧 무수정 호환
기존 PC/디바이스 SW·FW·코드 일체 수정 불필요
📈 확장성
1:100 동시 운용 추가 GW 증설로 무한 확장 가능
📋 결론
Xiphera xQlave FPGA IP를 활용한 투명 PQC 게이트웨이는 기존 TCP 통신 시스템을 일체 수정하지 않고도 NIST 표준 양자내성암호를 적용할 수 있는 가장 현실적인 방법입니다. Host 측 고성능 FPGA와 Device 측 소형 FPGA 조합으로 1:100 환경을 효율적으로 지원하며, 하드웨어 가속을 통해 성능 저하 없이 엔터프라이즈급 보안을 제공합니다.

## Slide 15
Q & A
📚 참고 자료
• NIST FIPS 203 (ML-KEM) – 2024.08
• Xiphera xQlave 제품 페이지: xiphera.com
• CRYSTALS-Kyber 논문 (Bos et al., 2018)
• AMD/Xilinx Alveo U250 데이터시트
• liboqs – Open Quantum Safe 프로젝트
📞 다음 단계
▶ Xiphera 영업 문의 및 IP 데모 요청
▶ FPGA 평가 보드 선정 및 발주
▶ PoC 환경 구성 (1:1 프로토타입)
▶ 내부 보안 요구사항 확정
▶ Phase 1 킥오프 일정 협의