## Slide 1
PQC(Post-Quantum Cryptography) 적용 다중 홉 IoT 통신 아키텍처
BLE Peripheral ↔ Device_A (BLE Central + WiFi STA) ↔ Device_B (WiFi AP + Ethernet Client) ↔ PC (Ethernet Server)
이벤트 경로
명령 경로
양자내성암호
2026. 07

## Slide 2
1. 통신 환경 개요
외부 기기 (BLE Peripheral)
• 센서/액추에이터
• BLE 통신
• 이벤트 발생원
• PQC 지원 (선택)
Device_A (BLE Central + WiFi STA)
• BLE ↔ WiFi 브릿지
• PQC KEM (BLE측)
• PQC TLS (WiFi측)
• 이벤트 중계/발생
Device_B (WiFi AP + Ethernet Client)
• WiFi ↔ Ethernet 브릿지
• PQC TLS (WiFi측)
• PQC TLS (TCP측)
• 이벤트 중계/발생
PC (Ethernet TCP Server)
• 중앙 관리 서버
• PQC TLS 종단점
• 명령 발행
• 이벤트 수집/처리
BLE
WiFi (802.11)
Ethernet TCP
이벤트 흐름
외부기기 / Device_A / Device_B → (중간 장치를 통해) → PC 로 전달
명령 흐름
PC → 외부기기 / Device_A / Device_B 로 각각 전달 (동시 또는 선택적)
PQC 적용 원칙
각 통신 구간에 독립적 PQC 세션 적용 (End-to-End 및 Hop-by-Hop 혼용)
2

## Slide 3
2. PQC 적용 구조 개요
[ 계층별 PQC 보안 구조 ]
PC (응용 계층 / 이벤트·명령 처리)
PQC TLS 1.3 Endpoint | 인증서: Dilithium3 키 교환: Kyber-768 KEM
Ethernet TCP 구간 (Device_B ↔ PC)
PQC TLS 1.3 Session | Kyber-768 + X25519 (Hybrid) 서명: Dilithium3 (상호 인증)
WiFi 구간 (Device_A ↔ Device_B)
PQC TLS 1.3 Session | Kyber-768 + X25519 (Hybrid) 필요시 WPA3 + PQC 확장 적용
BLE 구간 (외부기기 ↔ Device_A)
PQC KEM 기반 세션키 교환 | Kyber-512 (경량) 서명: Falcon-512 or Dilithium2
외부기기 (BLE Peripheral)
경량 PQC 지원 (가능 시) MCU 자원에 따라 소프트웨어 또는 SE(Secure Element) 활용
[ PQC 알고리즘 선택 기준 ]
구분
알고리즘
용도
KEM
Kyber-512
BLE 구간 키 교환 (경량)
KEM
Kyber-768
WiFi / Ethernet 키 교환
서명
Dilithium2
BLE 인증 (경량)
서명
Dilithium3
WiFi / TCP 인증
서명
Falcon-512
BLE 대안 (서명 크기 소형)
해시
SHA3-256/512
무결성 보호
Hybrid
Kyber + X25519
전환기 호환성 보장
3

## Slide 4
3. 구간별 PQC 적용 방안
① BLE 구간 외부기기 ↔ Device_A
과제
• BLE 스택은 ECDH 기반 • PQC 직접 통합 어려움 • MCU 자원 제약
방안 A (권장)
• PQC Secure Element 추가 • Kyber-512 KEM 오프로드 • Falcon-512 서명 처리
방안 B
• PQC-enabled SoC 사용 • (예: ARM CryptoCell 포함) • 소프트웨어 PQC 라이브러리
세션 수립
• ① Kyber KEM으로 공유 비밀 생성 • ② HKDF로 BLE 세션키 파생 • ③ AES-256-GCM 암호화
② WiFi 구간 Device_A ↔ Device_B
과제
• 표준 WPA3는 PQC 미지원 • AP-STA 간 보안 설정 필요 • 처리 성능 중요
방안
• PQC TLS 1.3 터널 구성 • WiFi 연결 후 TLS 세션 수립 • Kyber-768 + X25519 Hybrid
인증
• 서버: Dilithium3 인증서 • 클라이언트(Device_A) 인증 • mTLS (상호 인증) 권장
세션 수립
• ① TLS 핸드셰이크 (PQC) • ② Kyber KEM 키 교환 • ③ AES-256-GCM 세션
③ Ethernet TCP 구간 Device_B ↔ PC
특징
• 유선 고성능 구간 • Kyber-1024 적용 가능 • 충분한 처리 자원
방안
• PQC TLS 1.3 적용 • OQS-OpenSSL 라이브러리 • Kyber-768/1024 + X25519
인증
• PC: Dilithium3 인증서 • Device_B: 클라이언트 인증 • CRL/OCSP 인증서 관리
세션 수립
• ① TLS 핸드셰이크 • ② Kyber KEM • ③ 세션키 파생 및 암호화
④ 장치 내부 Device_A, Device_B 처리
역할
• 두 구간 PQC 세션 종단 • 복호화 후 재암호화 전달 • (Hop-by-Hop 방식)
보안 요구사항
• HSM/SE 내 키 저장 • 메모리 내 데이터 보호 • 보안 부팅 (Secure Boot)
E2E 옵션
• 외부기기~PC 페이로드 추가암호화 • AES-256-GCM 래핑 • Dilithium 서명 포함
고려사항
• 키 갱신 주기 설정 • 인증서 수명 관리 • PQC 파라미터 협상
4

## Slide 5
4. 키 관리 및 인증서 구조
[ PQC PKI 인증서 계층 구조 ]
Root CA (PQC)
Dilithium3 자가서명 인증서
중간 CA (BLE 장치용)
중간 CA (WiFi/TCP 장치용)
외부기기 인증서
Device_A 인증서
Device_B 인증서
PC 인증서
추가 장치 인증서
[ 키 수명 주기 관리 ]
생성
• Kyber KEM으로 세션키 생성 • 장치 내부 SE/HSM에서 처리
배포
• KEM 캡슐화로 안전 전달 • 중간 장치 경유 시 재암호화
저장
• 세션키: RAM (휘발성) • 장치키: SE/HSM (영구)
갱신
• 세션키: 매 세션 or 주기적 • 장치키: 1~2년 주기
폐기
• 인증서 폐기 목록(CRL) 관리 • OCSP Stapling 지원
5

## Slide 6
5. 이벤트 / 명령 흐름과 PQC 보안 처리
[ 이벤트 흐름 (→ PC 방향) ]
[ 명령 흐름 (PC → 장치 방향) ]
외부기기 / Device_A / Device_B 이벤트 발생
PQC 암호화 (해당 구간 세션키 적용)
중간 장치 수신 (복호화 → 검증 → 재암호화)
PC 수신 (최종 복호화 및 이벤트 처리)
PC 명령 생성 및 대상 장치 선택
PQC 암호화 + 서명 (Kyber KEM + Dilithium)
중간 장치 경유 (검증 → 복호화 → 재암호화 전달)
목적지 장치 수신 (복호화 → 서명 검증 → 명령 실행)
보안 처리 핵심 원칙
• Hop-by-Hop 방식: 각 구간 독립 PQC 세션 적용. 중간 장치는 신뢰 도메인 내에서 복호화 후 재암호화하여 전달.
• End-to-End 옵션: 외부기기~PC 구간 페이로드 추가 암호화 (AES-256-GCM + Dilithium 서명). 중간 장치는 불투명 전달.
• 명령 무결성: 모든 명령에 Dilithium 전자서명 필수. 수신측에서 서명 검증 후 실행.
• 재전송 공격 방지: 각 메시지에 Nonce + Timestamp 포함. 시퀀스 번호 관리.
6

## Slide 7
6. 구현 로드맵 및 권장 라이브러리
[ 단계별 구현 로드맵 ]
Phase 1 (단기)
• Ethernet TCP 구간 PQC TLS 적용 (OQS-OpenSSL) • PC ↔ Device_B 간 Kyber-768 + Dilithium3 우선 적용 • 하이브리드 모드(PQC + 기존 ECDH) 병행
Phase 2 (중기)
• WiFi 구간 PQC TLS 적용 • Device_A ↔ Device_B 간 PQC TLS 세션 구성 • 인증서 관리 시스템(CA) 구축
Phase 3 (장기)
• BLE 구간 PQC KEM 적용 • 경량 PQC(Kyber-512, Falcon-512) 외부기기 탑재 • SE(Secure Element) 활용 하드웨어 가속
Phase 4 (완성)
• E2E 추가 암호화 레이어 구현 • 전체 장치 인증서 관리 자동화 • NIST PQC 표준 정식 발표 반영 업데이트
[ 권장 PQC 라이브러리 ]
OQS-OpenSSL (liboqs)
TLS 통합 (WiFi/TCP)
대상: PC, Device_A/B
liboqs (C 라이브러리)
알고리즘 구현 Kyber, Dilithium, Falcon, SPHINCS+
대상: 모든 장치
wolfSSL + wolfCrypt
임베디드 TLS PQC 지원 버전
대상: Device_A, Device_B
PQClean (경량 C)
BLE MCU용 경량 구현체
대상: 외부기기, Device_A
Mbed TLS + PQC 패치
ARM 최적화 임베디드용
대상: ARM MCU 장치
HSM / SE (하드웨어)
Infineon SLx9670 NXP SE050 등
대상: 키 저장·연산 오프로드
※ NIST PQC 표준: Kyber → ML-KEM (FIPS 203), Dilithium → ML-DSA (FIPS 204), Falcon → SLH-DSA (FIPS 205) 로 정식 명명됨 (2024년 발표). 하이브리드 방식(PQC + 기존 알고리즘 병행)을 전환기 동안 적용하여 하위 호환성을 유지하는 것을 권장함.
7